## Slide 1
PERENCANAAN WELL COMPLETION PADA SUMUR GAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK RESERVOIR BATU PASIR
KOMPREHENSIF
IWAN KURNIAWAN
113.150.081

## Slide 2
Outline
Maksud dan Tujuan
02
Workflow
03
.
Metodologi
04
.
Kesimpulan
05
Latar Belakang
01

## Slide 3
Latar Belakang
Setelah pengeboran selesai maka dilakukan well completion sehingga sumur dapat diproduksikan ke permukaan
Kegiatan Setelah Pemboran
Dalam produksi sumur gas terdapat potensi terjadinya problem produksi berupa kepasiran, water coning, dan liquid loading
Adanya Potensi Problem Produksi
Untuk mengurangi resiko terjadinya problem produksi tersebut, maka harus dilakukannya perencanaan well completion yang sesuai dengan karakteristik reservoir yang meliputi sifat fisik batuan baik dari data logging (rw ,rt, dan Vshale, ɸ) , coring (m, ɸ , permeabilitas, sortasi batuan) dan uji sumur (Pres dan re) serta sifat fisik fluida reservoir (Z, Bg, µg, dan µw)
Perencanaan Well Completion yang sesuai
Well Completion yang sesuai sehingga didapatkan produksi yang optimum

## Slide 4
Maksud danTujuan
1
Maksud
3
Casing Design
Menentukan Casing Setting Depth
Menentukan Hole Geometry sumur
Menentukan Spesifikasi Casing yang digunakan
4
Analisa logging dan core untuk menentukan penentuan zona produktif serta karakterisktik reservoir
Logging
  Analisa Mud log, Lithologi, Resistivity dan Porosity Log
Analisa Core
  Menentukan ɸ, k, penyebaran butiran dan m
Analisa Well Testing pada lapangan gas
Menentukan Tekanan Reservoir dengan Analisa PBU test
Menentukan potensi dari reservoir dengan melakukan Deliverability Test
Perencanaan Well Completion Lapangan gas reservoir batu pasir
Perencanaan Formation completion
  Penentuan jenis formation completion (Open hole atau cased hole)
  Perencanaan Perforasi
  Perencanaan Sand Control
  Effect dari formation completion yang digunakan terhadap laju alir
Perencanaan Well head Completion
  Penentuan Tekanan Kepala sumur
  Penentuan ukuran choke
Perencanaan tubing completion
  Penentuan ukuran ID tubing
  Penentuan grade tubing
Penentuan Fluid Contact menggunakan MDT
Dengan merekam Tekanan vs Depth
2
5

## Slide 5
Tujuan
Untuk mengoptimalkan produksi gas pada reservoir batu pasir dengan desain well completion terbaik.
Maksud danTujuan

## Slide 6
Work Flow
Notes: Karakteristik Reservoir didapatkan dari analisa penilaian formasi.
Penilaian Formasi dibagi menjadi 3 berdasarkan waktu kejadian yaitu Sebelum, saat dan setelah pemboran

## Slide 7
TOPIK:
Saat Pemboran
Penilaian Formasi
MUD LOGGING
WIRELINE LOGGING
  ANALISA KUALITATIF
  ANALISA KUANTITATIF
CORING DAN ANALISA CORE

## Slide 8
Kegiatan untuk menginterpretasikan Lithologi lapisan yang ditembus bor
SAAT PEMBORAN
MUD LOGGING
Legend
Menunjukkan arti dari symbol
Rate of Penetration (ROP)
Berat Lumpur dan Komposisi Lumpur
Kedalaman yang ditembus bor
Komposisi Gas
Lithologi berdasarkan cutting
Total Gas yang terbaca pada gas chromatograph
Interpretasi dari mud logger
Dolson, John. 2016. Understanding Oil and Gas Shows and Seals in the Search for Hydrocarbons. Switzerland: Springer International Publishing (page 92)

## Slide 9
WIRELINE LOGGING
PENENTUAN ZONA PRODUKTIF DENGAN KOMBINASI LOG SECARA KUALITATIF
Hilchie, D., W. 1978. Density-neutron log illustrating type I gas effect. Amerika: SPE
Density log
Neutron log
Dengan metode quicklook akan terlihat adanya crossover antara density dan neutron log dengan gap yang besar mengindikasikan pada kedalaman tersebut merupakan zona gas
Gas
Gas
SAAT PEMBORAN

## Slide 10
Penilaian Formasi dengan menggunakan Logging
Electric Log
Radioactive Log
Accoustic Log
SP Log
Resistivity Log
Gamma Ray Log
Density Log
Neutron Log
Sonic Log
Zona Poros Permeabel (Defleksi SP Log)
Vclay ( SP Log)
Rmf (Resistivity Log)
Rw (Resistivity Log)
Rt (Resistivity Log)
Vclay ( Gamma Ray Log)
Ødensity (Density Log)
Øneutron (Neutron Log)
Ørata-rata (Neutron-Density)
Øsonic
Zona Produktif
Saturasi air (Sw)
Archie Equation
Simandoux Equation
Indonesia Equation
WIRELINE LOGGING
SAAT PEMBORAN
ANALISA LOG SECARA KUANTITATIF LAPISAN PRODUKTIF

## Slide 11
Porosity Log
Water Saturation
Saturation eksponent
Porosity
True Resistivity
Water Resistivity
Sementation factor
Turtuosity factor
Resistivity Log
Water analysis
SP Log
Serra, Oberto. 1984. Fundamental of Well Log Interpretation. Netherlands: Elsevier
WIRELINE LOGGING
PENENTUAN SATURASI AIR (METODE ARCHIE)
SAAT PEMBORAN

## Slide 12
CORING DAN ANALISA CORE
Bottom Hole Coring
Sidewall Coring
Porositas
Permeabilitas Absolut
Saturasi
Permeabilitas Efektif
Kompresibilitas Batuan
Permeabilitas Relatif
Tekanan Kapiler
Faktor Sementasi
Eksponen Saturasi
Faktor tortuosity
Distribusi ukuran butir
METODE PENGAMBILAN SAMPEL CORE
ANALISA SAMPEL CORE
SAAT PEMBORAN

## Slide 13
Setelah Pemboran
Penilaian Formasi
TOPIK:
PENENTUAN FLUID CONTACT MENGGUNAKAN MDT
PRESSURE BUILD UP TESTING
DELIVERABILITY TESTING

## Slide 14
Menentukan Fluid Contact
Fluida | Pressure Gradien (psi/ft)
Gas | 0.08
Minyak | 0.28
Air | 0.43
Fluid Gradient
Untuk Menentukan Fluid Contact, MDT berkerja dengan menentukan gradient tekanan dari masing-masing jenis fluida
Lehne, A., Karl. 2006. Wireline Formation Tester. Norwegia: Society of Petroleum Engineer
Analisa Grafik:
Perbedaan jenis fluida yang terkandung ditandai dengan adanya defleksi trendline pada kedalaman tertentu
Modullar Formation Dynamics Tester (MDT)
SETELAH PEMBORAN

## Slide 15
Menentukan Tekanan Reservoir dengan Analisa PBU test
Log Log Plot
Horner Plot
WBS
End of Wellbore Storage
k
skin
Slope (m)
P*
kh Skin
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN

## Slide 16
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
Deliverability Test
Backpressure Test
Isochronal Test
Modified Isochronal Test
Pierce and Rawlins (1929)
Katz el al (1959)
Cullender (1955)
Dilakukan pada permeabilitas besar
Tanpa melakukan penutupan sumur setiap pergantian besarnya rate
C,n, AOF
Dilakukan pada permeabilitas kecil
Diproduksikan dengan waktu yang sama
Ditutup hingga mencapai Pr
Dilakukan pada permeabilitas sangat kecil
Lamanya waktu diproduksikan dan penutupan sama
Saat penutupan tidak harus mencapai Pr
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Deliverability Test

## Slide 17
CASING DESIGN
Perencanaan
TOPIK:
CASING SETTING DEPTH
HOLE GEOMETRY
PEMBEBANAN PADA CASING

## Slide 18
Casing Design
CASING SETTING DEPTH
ENI. 1999. Drilling Design Manual. Itali: ENI (page 22)
BOTTOM TO TOP
CONDUCTOR
SURFACE
INTERMEDIATE
Depth 1
Depth 2
Depth 3
Depth 4
P1
P2
P3
F1
F2
F3
TOP TO BOTTOM
CONDUCTOR
SURFACE
INTERMEDIATE
PRODUCTION
Digunakan saat sudah mengetahui kedalaman target bor
Digunakan saat belum mengetahui kedalaman target bor dan perbedaan pore pressure dan fracture pressure terlalu kecil
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 19
Casing Design
HOLE GEOMETRY
Byrom G. Ted. 2007. Casing and Liners for drilling and Completion.Texas: Gulf
Ted G Byrom halaman 97:
Tidak ada formula untuk menentukan ukuran lubang bor yang ideal
Dasar mendesain ukuran lubang sumur yaitu:
Cukup besar agar casing dapat masuk dan meminimalisir kemungkinan terjadinya stuck
Mempunyai ruang yang cukup antara casing dan borehole untuk cementing job
Semakin besar lubang sumur akan semakin besar cost yang akan dikeluarkan
Chart ini menunjukkan ukuran yang biasa digunakan.
Adapun ukuran lain ada, tapi tidak ditampilkan dalam chart

## Slide 20
Casing Design
PEMBEBANAN PADA CASING
Rabia, Hussain. 2002. Well Engineering & Construction. United Kingdom: Entrac Consulting (page 156)
Internal Pressure
Internal Pressure resistance < Internal Pressure
Casing akan pecah atau Bursting
External Pressure
Tension Load
External Pressure > Collapse resistance
Tertekuk kedalam atau Collapse
Joint Strength < tension load (Joint load) Casing putus

## Slide 21
PERENCANAAN WELL COMPLETION
TOPIK:
FORMATION COMPLETION
TUBING COMPLETION
WELLHEAD COMPLETION
KONDISI WELL COMPLETION OPTIMUM

## Slide 22
FORMATION COMPLETION
Well Completion
TOPIK:
DASAR PEMILIHAN OPEN HOLE DAN CASED HOLE
PERENCANAAN PERFORASI
PEMILIHAN SAND CONTROL
EFEK DARI WELL COMPLETION TERHADAP LAJU ALIR

## Slide 23
Formation Completion
Perencanaan Well Completion Lapangan Gas Reservoir Batu pasir
Menurut Tixier , formasi tidak memproduksi pasir jika G/Cb > 0.8 x 1012 psi2
Menghitung faktor sementasi (Archie):
Dimana:
FF : faktor formasi, tanpa dimensi.
ф : porositas batuan, fraksi.
m : faktor sementasi batuan, tanpa dimensi.
Sw : saturasi batuan, fraksi
Rw : resistivitas air formasi, ohm-meter.
Rt : True resistivity, ohm-meter
Menghitung kekuatan formasi (Tixier):
Dimana:
Vsh : kadar shale, fraksi
1/Cb : bulk modulus, psi-1,
G : Shear modulus, psi,
ρb : bulk density, gr/cc,
ΔtC : transite time, µsec/ft,
δ : poisson’s ratio, tanpa dimensi
Menurut Archie,batu pasir yang terkonsolidasi memiliki factor sementasi (m) 1,8 sampai 2
Archie, G,E. 1942. The Electrical Resistivity Log as an Aid in Determining some Reservoir Characteristics. Dallas Meeting: SPE
Tixier. 1975. Estimation of Formation Strength From the Mechanical Properties Log,. Dallas: SPE
DASAR PEMILIHAN OPEN HOLE DAN CASED HOLE

## Slide 24
Digunakan pada lapisan yang kuat seperti karbonat dan dolomite
Keuntungan
Tidak butuh banyak biaya
Saat melakukan intervention seperti pendalaman sumur dan sidetrack lebih mudah
Kekurangan
Mudah runtuhnya lubang
Tujuan dari penggunaan Slotted Liner:
Menghentikan lubang runtuh
Memungkinkan untuk melakukan isolasi zona atas dan bawah dengan packer
Memungkinkan untuk melakukan intervention seperti running Production logging tool
Slotted Liner bukan untuk sand control Karena rentan terjadi penyumbatan Karena lubangnya yang kecil
Bellarby, Jonathan. 2009. Well Completion Design. Hungaria: Elsevier
Formation Completion
Perencanaan Well Completion Lapangan Gas Reservoir Batu pasir
OPEN HOLE COMPLETION

## Slide 25
Formation Completion
OPEN HOLE
Pr2 – Pwf2= AR qsc + BR qsc2
Dimana A adalah laminer coefficient dan B adalah turbulence coefficient.
Untuk Open Hole Completion, A =AR dan B=BR
dimana :
AR : komponen laminer reservoir
BR : komponen turbulen reservoir
kgR : permeabilitas reservoir yang tidak berubah, md
Sd : skin factor milik dari perubahan permeabilitas disekitar lubang bor
kd : permeabilitas daerah perubahan, md
rw : jari-jari-jari wellbore, ft
rd : jari-jari daerah perubahan, ft
βR : koefisien kecepatan aliran, ft-1
EFFECT WELL COMPLETION TERHADAP LAJU ALIRAN
Persamaan:
Nilai Sd dan nilai skin factor yang dihasilkan dari Analisa pressure transient test adalah sama
rd=rw+1
Beggs Dale, H. 1984. Gas Production Operations. Amerika: OGCI
Hasil Perhitungan ini akan sama dengan analisa uji sumur karena uji sumur dilakukan saat keadaan Open Hole
Dari persamaan ini kita dapat menganalisa bahwa
SEMAKIN BESAR UKURAN DIAMETER ANNULUS MAKA AKAN SEMAKIN BESAR POTENSI DARI SUMUR UNTUK MENGALIRKAN FLUIDA KE PERMUKAAN

## Slide 26
Cemented and perforated Casing
Semen
`
Perforasi
Berguna untuk :
Merekatkan casing agar casing tidak bergeser
Menghambat perpindahan fluidadari zona produktif ke annulus
Menjaga dinding sumur dari kemungkinan runtuh
Berguna untuk :
Memberikan akses fluida untuk mengalir dari formasi produktif menuju annuluis
Bellarby, Jonathan. 2009. Well Completion Design. Hungaria: Elsevier
Formation Completion
Perencanaan Well Completion Lapangan Gas Reservoir Batu pasir
CASED HOLE COMPLETION

## Slide 27
JENIS PERFORATOR DAN HOLE DIAMETER NYA
Bullet Perforator
Jet Perforator
Detonator
Explosive
Liner
Booster of Primer
Force
Menggunakan Peluru
Menggunakan powder yang pada akhirnya akan digunakan menjadi bahan peledak untuk membuat lubang
Hole diameter bullet perforator
Jet Perforator
Hole Diameter :
¼ - ½ inch
Formation Completion
CASED HOLE COMPLETION
Hole Diameter :
¼ - ½ inch
Hole diameter Jet perforator
Allen O Thomas. 1978. Production Operations second edition.Tulsa: OGCI
Tekmark. 2010. Hydraulic Casing Perforator. Amerika: Nationaldriller
Hydraulic Perforator
Menggunakan udara atau air untuk memutar roda dan bekerja seperti memukul untuk membuat lubang
Hole diameter Hydraulic perforator
Hole Diameter :
maximum inch

## Slide 28
Pengaruh rock compressive strength terhadap penetrasi dari perforasi
Allen O Thomas. 1978. Production Operations second edition.Tulsa: OGCI
Bullet Perforator baik digunakan pada kekuatan compressive batuan kurang dari 3000 psi karena mempunyai potensi penetrasi 14 inch sampai 20 inch dibanding jet perforator dan Hydraulic perforator
Hydraulic Perforator lebih baik pada batuan dengan compressive strength lebih besar dari 8000 psi dibanding dengan bullet perforator yaitu memiliki potensi penetrasi sebesar 3 sampai 4 inch
Jet Perforator sangat baik digunakan untuk keadaan compressive strength batuan lebih dari 3000 psi karena memiliki potensi penetrasi yang besar dibanding dengan bullet dan hydrauclic yaitu 3 sampai 14 inch
PENETRASI PERFORASI BERDASARKAN JENIS PERFORATOR
Formation Completion
CASED HOLE COMPLETION

## Slide 29
Pr2 – Pwf2= A qsc + B qsc2
Untuk Cased Hole Completion, A = (AR+Ap) dan B= (BR+Bp)
Saidikowski Equation
Effect aliran converging saat menuju daerah perforasi
McLeod Equation
Effect aliran saat melewati zona terkompaksi
Beggs Dale, H. 1984. Gas Production Operations. Amerika: OGCI
Dimana:
Sp : efek dari aliran memusat kedalam perforasi
Sdp : efek aliran yang melalui daerah kompaksi
h : total formation thickness, ft
hp : panjang interval perforasi, ft
kh : permeabilitas reservoir horizontal, md
kv : permeabilitas vertical, md
SPF : densitas perforasi, spf
EFEK WELL COMPLETION TERHADAP LAJU ALIRAN
Formation Completion
CASED HOLE COMPLETION
Lp : panjang perforasi, ft
N : jumlah total dari perforasi, shot
kR : unaltered resservoir permeability, md
kd : altered reservoir permeability, md
kdp : compacted zone permeability, md
rp : radius perforasi, ft
rdp : radius daerah kompaksi. ft
Saidikowski Equation:
McLeod Equation:
1 Pr2 – Pwfs2= AR qsc + BR qsc2
2 Pwfs2 – Pwf2= Ap qsc + Bp qsc2
Kehilangan Tekanan di Reservoir
Pwfs (Well Flow Sandsurface Pressure)
Pwfs
Pwfs
Kehilangan Tekanan akibat desain perforasi
1. Memperkirakan besarnya
Menghitung kehilangan tekanan dari reservoir sampai ke sandsurface, sehingga dapat menentukan besarnya tekanan pada sandsurface
Pr
Pr
Menentukan interval perforasi dan densitas perforasi dengan mempertimbangkan kehilangan tekanan yang diakibatkan desain peforasi
Penambahan Interval perforasi tanpa diimbangi penambahan Densitas Perforasi akan memperbesar kehilangan tekanan
Penambahan densitas perforasi akan memperkecil kehilangan tekanan sehingga akan memperbesar potensi laju aliran yang akan didapatkan

## Slide 30
Beggs Dale, H. 1984. Gas Production Operations. Amerika: OGCI
POTENSI RESERVOIR TERHADAP LAJU ALIRAN
Formation Completion
CASED HOLE COMPLETION
Semakin besar rate yang dihasilkan dari perpotongan Δpsistem, equivalent dengan besarnya potensi reservoir yang dihasilkan dari desain perforasi yang digunakan

## Slide 31
Schols Equation (1972)
Dimana
(qsc)cr : laju alir kritis (laju produksi gas maksimum tanpa terjadi water coning),Scf/hari
ρw : Densitas air, gr/cc
ρg : Densitas gas, gr/cc
µg : viskositas gas, cp
Bg : FVF gas, bbl/scf
kabs : permeabilitas absolute, md
krg : permeabilitas relative gas, md
b : interval perforasi, ft
hge : ketebalan kolom gas, ft
re : jari-jari pengurasan, ft
rw : jari-jari sumur, ft
Asumsi yang digunakan pada persamaan ini:
Reservoir merupakan bottom water reservoir atau reservoir bermekanisme pendorong water drive
Hagoort, Jacques. 1988. Fundamental of Gas Engineering. Netherlands: Elssevier (page: 223)
PENGARUH INTERVAL PERFORASI TERHADAP LAJU KRITIS WATER CONING
Formation Completion
CASED HOLE COMPLETION
Semakin besar interval perforasi maka akan semakin kecil laju kritis water coning sehingga akan semakin besar potensi terjadinya water coning
Persamaan ini merupakan pengembangan dari persamaan Dupuit yang pada persamaannya reservoir memiliki tenaga dorong water drive, memperforasi seluruh tebal lapisan produktif, dikarenakan sangat tidak biasa komplesi sumur seperti itu maka Schols mengembangan persamaan tersebut
Untuk mencegah terjadi cepatnya water breakthrough, dilakukanlah perforasi dari bagian teratas dari lapisan produktif atau memperforasi bagian sejauh mungkin dari gas water contact

## Slide 32
Jacques Haqoort Equation (1988)
Hagoort, Jacques. 1988. Fundamental of Gas Engineering. Netherlands: Elssevier (page: 225)
Asumsi:
Reservoir bersifat homogen
Tekanan kapiler dan gravitasi diabaikan
Viskositas gas dan air konstan
Aliran Darcy
Kedalaman Penetrasi Sumur diabaikan
Persamaan:
Dimana
tbt : Cone breaktrhrough time, hari
Mgw : Gas/water mobility ratio
µw : viskositas air, cp
µg : viskositas gas, cp
Bg : FVF gas, bbl/scf
kgiw : krg@Swi, md
MEMPERKIRAKAN WAKTU BREAKTHROUGH TERHADAP DESAIN PERFORASI
Formation Completion
CASED HOLE COMPLETION
Semakin besar laju alir produksi yang diaplikasikan akan mempercepat waktu terjadinya breakthrough (terproduksinya air)
kwrg : krw@Sgr, md
Swi : Saturasi air mula-mula
Sgr : Saturasi gas residual
hge : ketebalan kolom gas, ft
ɸ : porositas reservoir
kv : Permeabilitas vertikal., md
kh : Permeabilitas horizontal, md
Jacques Hagoort,
“ Pada dasarnya laju kritis untuk water coning biasanya kecil, hal ini dikarenakan kecil kemungkinan terjadinya produksi air. Kecuali reservoir tersebut memiliki ketebalan yang besar dan sangat permeable.”

## Slide 33
Stein. 1974. Estimating Maximum Sand Free Production Rates from friable sands for Different Well Completion Geometries. Amerika: JPT (page: 1158)
Stein, 1974:
Dimana :
Qz : Laju produksi kritis, Scf/day
Kz : Perrmeabilitas batuan, mD
Nz : Jumlah lubang perforasi, shot
(Es)z : Shear Modulus, Psi (0,842 x 106 psi untuk batu pasir paling lemah)
Bz : Faktor volume formasi fluida, bbl/scf
µz : Viskositas fluida, cp
Az : Luas kelengkungan pasir formasi, sq-ft (diasumsikan bernilai 1)
At : Luas kelengkungan pasir pada kondisi test, sq-ft (diasumsikan bernilai 1)
Pada persamaan ini seolah-olah menunjukkan semakin banyak jumlah lubang perforasi maka nilai laju alir kritis kepasiran semakin besar
Sehingga,
Semakin banyak lubang perforasi tidak mudah terjadi kepasiran
MEMPERKIRAKAN LAJU ALIR KEPASIRAN TERHADAP DESAIN PERFORASI
Formation Completion
CASED HOLE COMPLETION
Semakin banyak lubang perforasi akan menyebabkan besarnya potensi sumur. Dan besarnya laju kritis kepasiran mengikuti besarnya potensi sumur tersebut

## Slide 34
Hagoort, Jacques. 1988. “Fundamental of Gas Engineering”. Netherlands: Elsevier (page: 225)
Chemical Consolidation
Merekatkan butir-butiran pasir
Injeksi Resin
Berfungsi sebagai Semen
Formation Completion
Perencanaan Well Completion Lapangan Gas Reservoir Batu pasir
SAND CONTROL
SAND CONTROL
Mechanical Consolidation

## Slide 35
Ott, k., William. 2003. “Modern Sandface Completion Parctices Handbook First Edition”. Texas: Gulf Publishing Company
Screen
Gravel Pack
Sand Control
Formation Completion
Mechanical Consolidation

## Slide 36
Metode Saucier (1974)
Ukuran Gravel Pack
Saucier : 6 x d50
Ukuran Gravel 1-6 kali dari ukuran pasir tidak mengubah permeabilitas
Ukuran Gravel 6 kali dari ukuran pasir merupakan kondisi dimana gravel bekerja sebagai sand control secara optimum
Ott, k., William. 2003. Modern Sandface Completion Parctices Handbook First Edition. Texas: Gulf Publishing Company
PERENCANAAN UKURAN GRAVEL PACK
Formation Completion
SAND CONTROL

## Slide 37
Screen
Menurut Tiffin, Screen baik digunakan jika d10/d95 < 10
Sieve and Shaker
Sieve
(Menyaring pasir dari ukuran besar ke terkecil)
Shaker
Penentuan Lubang Pada Screen
Coberly (1937) :2 x d10
Rogers (1971) :d10
d10 bermakna berat kumulatif 10% dari berat butiran pasiran yang dihitung dari butiran yang paling kasar
Ott, k., William. 2003. Modern Sandface Completion Parctices Handbook First Edition. Texas: Gulf Publishing Company
PERENCANAAN UKURAN SCREEN
Formation Completion
SAND CONTROL

## Slide 38
Pr2 – Pwf2= A qsc + B qsc2
Untuk Perforated Cased Hole Completion dengan gravel pack, A = (AR+Ap+AG) dan B= (BR+Bp +AG)
McLeod Equation
Saidikowski Equation
McLeod Equation
Gurley et al Equation
Effect aliran saat melewati zona gravel pack
Beggs Dale, H. 1984. “Gas Production Operations”. Amerika: OGCI
EFFECT WELL COMPLETION TERHADAP LAJU ALIRAN
Formation Completion
SAND CONTROL
Gurley Equation:
Dan besarnya kG menurut Gurley:
Sieve Size, mesh | kG, md
10 - 20 | 5 x 105
16 - 30 | 2,5 x 105
20 - 40 | 1,2 x 105
40 - 60 | 4 x 104
Dimana:
AG : komponen laminar gravel pack
BG : Komponen turbulen gravel pack
kG : permeabilitas gravel pack, md
L : panjang tunnel gravel pack ke sumur, ft
N : jumlah total dari perforasi, shot
rp : radius perforasi, ft
µg : viskositas gas, cp
T : Temperature reservoir, OR
Z : Faktor kompresibilitas gas
Ɣg : gas specific gravity, dimensionless
βg : koefisien kecepatan aliran di gravel pack, ft-1
Semakin banyak lubang perforasi semakin besar potensi sumur dalam keadaan menggunakan gravel

## Slide 39
Semakin besar diameter sumur akan semakin besar potensi yang dicapai
Dokumen Pribadi
Formation Completion
Perencanaan Well Completion Lapangan Gas Reservoir Batu pasir
Penambahan Interval perforasi tanpa diimbangi penambahan Densitas Perforasi akan memperbesar kehilangan tekanan
Penambahan densitas perforasi akan memperkecil kehilangan tekanan sehingga akan memperbesar potensi laju aliran yang akan didapatkan
Semakin banyak lubang perforasi akan menyebabkan besarnya potensi sumur. Dan besarnya laju kritis kepasiran mengikuti besarnya potensi sumur tersebut
Semakin Panjang penetrasi perforasi maka semakin besar potensi yang diperoleh
Semakin banyak lubang perforasi semakin besar potensi sumur dalam keadaan menggunakan gravel
Semakin banyak aplikasi yang digunakan pada formation completion akan memberikan tambahan pressure drop sehingga akan mengurangi potensi dari reservoir

## Slide 40
TUBING COMPLETION
Well Completion
TOPIK:
PENENTUAN JENIS TUBING COMPLETION
PENENTUAN UKURAN TUBING
PENENTUAN TUBING DESIGN

## Slide 41
Multiple Tubing Completion – Single Tubing Completion – Commingle Tubing Completion (Alen, T.O.& Robert, A.P. 1982)
  Pemilihan jenis komplesi tubing di dasarkan dari jumlah lapisan yang akan diproduksikan dan tekanan dari tiap-tiap lapisan
Tubing Completion
Perencanaan Well Completion Lapangan Gas Reservoir Batu pasir
PENENTUAN JENIS TUBING COMPLETION
Digunakan jika terdapat satu zona yang akan diproduksikan
Digunakan jika ingin memproduksikan lebih dari satu zona dengan satu tubing
Tubing yang digunakan sejumlah dengan jumlah zona yang akan diproduksikan

## Slide 42
Buzarde. L. E,. 1972. Production Operations Course I-Well Completion vol 4. America: SPE
Pif = Pzu - Pzl + Gf x h
dimana :
Pif : perbedaan tekanan yang menyebabkan interflow, psig.
Pzu : tekanan formasi upper zona, psig.
Pzl : tekanan formasi lower zona, psig.
Gf : gradient tekanan fluida produksi, psi/ft.
h : perbedaan kedalaman antara upper zona dan lower zona, ft
Fenomena interflow tidak akan terjadi, bila cara komplesi yang digunakan adalah multiple completion, sehingga setiap lapisan atau zona produktif dapat diproduksikan sesuai dengan produktivitas formasinya.
Dalam commingle tubing completion terdapat kejadian interflow yaitu kejadian dimana aliran dari lapisan yang bertekanan lebih tinggi memotong aliran dari lapisan yang bertekanan lebih rendah.
Note:
Penentuan Jenis Tubing Completion
Tubing Completion
PERTIMBANGAN UNTUK COMMINGLE TUBING COMPLETION
Buzarde (1972) menyebutkan persamaan untuk mempertimbangkan besarnya perbedaan tekanan yang menyebabkan terjadinya Interflow:

## Slide 43
Penentuan Jenis Tubing Completion
Tubing Completion
PENENTUAN UKURAN TUBING
Perhitungan Vertical Flow Performance (Economides, 2013):
Tentukan terlebih dahulu
Melakukan sensitivity untuk beberapa ukuran tubing
Dimana:
Pwf : bottomhole flowing pressure, psia
Pwh : wellhead pressure, psia
Ɣg : densitas gas
T : Temperature rata-rata, OR
ɛ : Kekasaran relative pipa
𝜃 : kemiringan sum ur, derajat
L : panjang tubing, ft
q : rate gas, Mscfd
D : inner diameter, inch
f : friksi
Economides. 2013. Petroleum Production System 2 edition. America: Prentice Hall
Efek dari penentuan besarnya tekanan kepala sumur, semakin besar nilai Pwh maka akan semakin kecil rate yang akan didapatkan
Efek dari besarnya nilai ID tubing, Semakin besar ID tubing semakin besar kapasitas dari tubing tersebut sehingga , rate yang akan dihasilkan semakin besar
Pemilihan ID tubing memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding dengan pengaturan besarnya Pwh untuk meningkatkan perolehan laju alir

## Slide 44
Burst Pressure
Internal Yield Pressure
Burst Pressure terbesar terjadi di saat stimulasi dengan asumsi annulus tidak terisi fluida apapun
Dimana:
Pb = Tekanan burst, psi
Gfstimulasi = Gradien fluida stimulasi, psi/ft
Lp = Panjang tubing, ft
Pb = Tekanan pompa, psi
Lake, W., Larry. 2007. Production Operations Engineering vol 4. America: SPE (page: 115-135)
Penentuan Spesifikasi Tubing Yang Digunakan
Tubing Completion
Mempertimbangkan BEBAN TEKANAN DAN BERAT
Collapse Pressure
Internal Yield Pressure
Collapse Pressure diperkirakan dengan asumsi tubing tidak terisi fluida apapun
Dimana:
Pc = Tekanan collapse, psi
Gfannullus = Gradien fluida di annullus, psi/ft
Lp = Panjang tubing, ft
Tension Load
Tension Load tubing terbesar terjadi pada saat cabut rangkaian yaitu dimana kondisi tubing tidak menerima effect buoyancy dan adanya overpull yang terjadi untuk melepas packer
Ft = Tension load, lb
BN = Berat Nominal, lb/ft
Lp = Panjang tubing, ft
Fop = Overpull load, lb ( Biasanya 15000 lb)
Pb=Ppompa + Gfstimulasi x Lp
Pc=Gfannulus x Lp

## Slide 45
Tubing Design
Dimana :
Db = Burst Tubing Design
Dc = Collapse Tubing Design
Dt = Tension Tubing Design
Pyi = Internal Yield Pressure, psi (Berdasarkan grade tertentu)
Cr = Collapse Resistance, psi (Berdasarkan grade tertentu)
Js = Joint Strenght, lb (Berdasarkan grade tertentu)
Pb = Burst Pressure, psi
Pc = Collapse Pressure, psi
Ft = Tension Load, Lb
Pada saat mendesain tubing akan menghasilkan lebih dari satu grade sehingga untuk pemilihan grade tubing akan diperhitungkan berdasarkan ke ekonomisannya
Lake, W., Larry. 2007. Production Operations Engineering vol 4. America: SPE (page: 115-135)
Penentuan Spesifikasi Tubing Yang Digunakan
Tubing Completion
Mempertimbangkan BEBAN TEKANAN DAN BERAT

## Slide 46
WELLHEAD COMPLETION
Well Completion
TOPIK:
EFEK WELLHEAD PRESSURE TERHADAP BERSARNYA LAJU KRITIS MINIMUM TERJADINYA LIQUID LOADING

## Slide 47
Laju alir kritis Liquid Loading
Turner Critical Velocity, 1969:
Dimana :
Vg = Turner Critical Velocity, ft/s
Pwh = Tekanan kepala sumur, psia
qg = Laju alir kritis gas liquid loading, MMScf/D
A = Luas inner tubing, ft2
d = inner diameter tubing, in
T = Wellhead temperature, of
Z = Faktor kompressibilitas gas
Beggs Dale, H. 1984. “Gas Production Operations”. Amerika: OGCI
Pada Liquid loading semakin kecil nilai laju kritis (qg) maka akan semakin baik karena laju kritis menjadi nilai minimum rate agar tidak terjadinya liquid loading
Note:
Ditentukan terlebih dahulu
Wellhead Completion
Perencanaan Well Completion Lapangan Gas Reservoir Batu pasir
PENGARUH WELLHEAD PRESSURE TERHADAP BESARNYA LAJU KRITIS MINIMUM TERJADINYA LIQUID LOADING
Semakin besar nilai Pwh akan semakin besar nilai qg, sehingga semakin besar potensi terjadinya Liquid Loading
Semakin besar ukuran tubing yang digunakan semakin berpotensi terjadinya liquid loading

## Slide 48
Lake, W., Larry. 2007. Production Operations Engineering vol 4. America: SPE (page: 27)
Aliran satu fasa gas
Koefisien Choke untuk aliran multifasa |  |  | 
Peneliti | A1 | A2 | A3
Gilbert | 3,86x10-3 | 0,546 | 1,89
Ros | 4,26x10-3 | 0,5 | 2
Baxendell | 3,12x10-3 | 0,546 | 1,93
Achong | 1,54x10-3 | 0,65 | 1,88
Aliran multi fasa
Dimana :
k = specific heat capacity ratio, Cp/Cv, dimensionless
Cp = Specific heat capacity at constant pressure, BTU/lbm-OF
Cv = Specific heat capacity at constant volume, BTU/lbm-OF
Cd = Discharge coefficient, dimensionless (Cd = 0,82)
Pwh = Wellhead Pressure, psi
d = diameter choke, in
Tsc = Standard temperature, OR
Psc = Standard pressure, psi
Ɣg = gas specific gravity, dimensionless
Twh = Wellhead Temperature, OR
qg = gas rate, Mscf/D
Dimana :
Pwh = Wellhead pressure, psi
A1,2,3 = Koeffisien
qL = Liquid Rate, STB/D
R = Gas Liquid Ratio, scf/stb
d = diameter choke, in
Wellhead Completion
Perencanaan Well Completion Lapangan Gas Reservoir Batu pasir
PENGARUH UKURAN CHOKE TERHADAP BERSARNYA LAJU ALIR PRODUKSI

## Slide 49
Liquid Loading
Dalam penentuan ukuran tubing akan dibatasi dengan adanya Laju kritis Liquid Loading dan Water coning atau Laju kritis kepasiran
Beggs Dale, H. 1984. “Gas Production Operations”. Amerika: OGCI
Liquid Loading
Water Coning ataupun Laju kritis kepasiran
Water Coning atau Laju Kritis Kepasiran
Zona Optimum
Memilih ukuran tubing dalam zona optimum
VLP
Wellhead Completion
Perencanaan Well Completion Lapangan Gas Reservoir Batu pasir
KONDISI WELL COMPLETION TEROPTIMUM

## Slide 50
KESIMPULAN
Data mud log, data wireline logging, dan data dari MDT dapat dikorelasikan satu sama lain sehingga dapat menghasilkan interpretasi lapisan produktif yang dilengkapi dengan kandungan fluida pada setiap ke dalamannya
Lebih baiknya formation completion dengan jenis cased hole dikarenakan bersifat prenventif untuk mengurangi masalah pada sumur seperti agar formasi tidak runtuh, mengurangi masalah kepasiran, dan dapat mengurangi kemungkinan terproduksinya air dengan mendesain titik perforasi dan interval perforasi
Semakin tebal interval perforasi maka akan semakin kecil nilai laju kritis gas sehingga semakin besar potensi terjadinya water coning
Semakin besar laju alir gas yang diproduksikan maka semakin cepat untuk terjadinya water cone breakthrough
Semakin banyak lubang perforasi maka nilai laju kritis kepasiran semakin besar sehinggaa banyaknya lubang perforasi tidak mudah terjadinya kepasiran
Semakin besar ukuran inner diameter tubing akan menghasilkan perpotongan nodal analysis pada rate yang lebih besar
Besarnya tekanan kepala sumur memepengaruhi besarnya rate yang akan dihasilkan dari berpotongan nodal analysis semakin besar tekanan kepala sumur akan menghasilkan perpotongan pada rate yang semakin kecil
Semakin besar diameter choke yang digunakan semakin besar rate yang akan dihasilkan

## Slide 51
Daftar Pustaka
Daniel J Tearpock,,. 1991.“Applied Subsurface Geological Mapping”, New Jersey: Prentice Hall
Hobson G.D and Tratsoo E.N, .1975.“Introduction to Petroleum Geology”, England:Scientific Press
DepdikBud,,1982. “Menggambar Teknik Geologi Tambang”
Dolson, John. 2016. Understanding Oil and Gas Shows and Seals in the Search for Hydrocarbons. Switzerland: Springer International Publishing
ENI. 1999. Drilling Design Manual. Itali: ENI
Byrom G. Ted. 2007. Casing and Liners for drilling and Completion.Texas: Gulf Publishing Company
Adams, Neal. 1985. Drilling engineering: a complete well planning approach. Amerika: PennWell
Rabia, Hussain. 2002. Well Engineering & Construction. United Kingdom: Entrac Consulting
Serra, Oberto. 1984. Fundamental of Well Log Interpretation. Netherlands: Elsevier
Hilchie, D., W. 1978. Density-neutron log illustrating type I gas effect. Amerika: SPE
Lehne, A., Karl. 2006. Wireline Formation Tester. Norwegia: Society of Petroleum Engineer
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
Bellarby, Jonathan. 2009. Well Completion Design. Hungaria: Elsevier
Allen O Thomas. 1978. Production Operations second edition.Tulsa: OGCI
Hagoort, Jacques. 1988. Fundamental of Gas Engineering. Netherlands: Elsevier
Beggs Dale, H. 1984. Gas Production Operations. Amerika: OGCI
Ott, k., William. 2003. Modern Sandface Completion Parctices Handbook First Edition. Texas: Gulf Publishing Company
Lake, W., Larry. 2007. Production Operations Engineering vol 4. America: SPE
Archie, G,E. 1942. The Electrical Resistivity Log as an Aid in Determining some Reservoir Characteristics. Dallas Meeting: SPE
Tixier. 1975. Estimation of Formation Strength From the Mechanical Properties Log,. Dallas: SPE

## Slide 52
Lampiran
71

## Slide 53
Ukuran Mesh Ke Inch Ke Milimeter
72

## Slide 54
Spesifikasi tubing (API BULL 5C2)
73

## Slide 55
BackUp
74

## Slide 56
TOPIK:
Sebelum Pemboran
Penilaian Formasi
SURVEY PERMUKAAN
  FOTO UDARA
  PETA GEOLOGI
SURVEY BAWAH PERMUKAAN
  SURVEY SEISMIC

## Slide 57
SEBELUM PEMBORAN
SURVEY PERMUKAAN
FOTO UDARA
Metode : Satelitte, Drone
Tujuan : - Topografi
- Sistim Aliran
- Relief dll
Hobson G.D and Tratsoo E.N, .1975.“Introduction to Petroleum Geology”, England:Scientific Press
PETA GEOLOGI
Metode : Pemetaan Tujuan : Mengetahui Struktur Geologi dan Lithologi Batuan Permukaan.
DepdikBud,,1982. “Menggambar Teknik Geologi Tambang”
SURVEY
PERMUKAAN
INDIKASI ADANYA
JEBAKAN/SINGKAPAN

## Slide 58
SEBELUM PEMBORAN
SURVEY BAWAH PERMUKAAN
SURVEY SEISMIK
Metode : Menembakkan Gelombang Suara. Vibrator dan Receiver.
Tujuan : Menentukan lokasi trap, fault. Ketebalan dan Jumlah Lapisan.
Sumber : Hobson G.D and Tratsoo E.N,, “Introduction to Petroleum Geology”, 1981
Gelombang Suara
Vibrator dan receiver
Interpretasi survey bawah permukaan
SURVEY
BAWAH
PERMUKAAN
PETA TOP & BOTTOM STRUCTURE
(PETA ISOPACH)
Sumber : Daniel J Tearpock,,. 1991.“Applied Subsurface Geological Mapping”, New Jersey: Prentice Hall

## Slide 59
Jumlah Waktu Produksi (jam)
Jumlah Waktu saat sumur ditutup (jam)
Tekanan saat sumur di tutup
Horner Time
DENGAN CATATAN
Pada Analisa tekanan sumur gas sangat dipengaruhi oleh besarnya tekanan reservoir karena sifat gas yang kompressible
P2
P
Ψ
2000
3000
µgZ
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
Ahmed, Tarek. 2001. Reservoir Engineering Handbook.Texas:Gulf Proffesional Publishing
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Menentukan Tekanan Reservoir dengan Analisa PBU Test

## Slide 60
Spivey P. John., & Lee, John. 2013. Applied Well Test Interpretation.Amerika:SPE (page:89)
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Analisa Pressure Derivative pada PBU Test
Elapsed time, hrs tD/cD
Early-time
region
Middle-
time
region
Late-time
region
Pressure change, derivative, psi
WBS
Punuk WBS
Match point
1. Menentukan harga Permeabilitas
2. Menentukan dimensionless WBS (cD)
3. Menentukan harga cDe2s dengan mematchingkan dengan type curve
4. Menentukan besarnya skin

## Slide 61
Spivey P. John., & Lee, John. 2013. Applied Well Test Interpretation.Amerika:SPE (page:89)
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Beda Hasil Analisa Horner Plot dan Derivative Plot pada PBU Test
Nilai Permeabilitas dan Skin pada analisa Horner plot dan Derivative Plot akan relative sama besarnya
(Berdasarkan penelitian berjudul Well Test Analysis Using Pressure Derivative Method at Gas Well X-1 oleh Fathaddin, M.T. dan Hari K. Oetomo Sebagai Dosen Teknik Perminyakan Trisakti)

## Slide 62
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Deliverability Test
Deliverability Test
Simplified Analysis
LIT Analysis
Rawlins and Schellhardt (1936)
qsc=C(Pr2-Pwf2)n
Jones, Blount, Glaze (1976)
Pr2-Pwf2 = Aqsc+ Bqsc2
n=1 untuk aliran laminar
n=0,5 untuk aliran turbulent
Slope=
Batasan:
Nilai n memiliki batas range,jika n = 1 membuat qsc sangat kecil n = 0,5 membuat qsc sangat besar
Membagi menjadi 2 kondisi
A = laminar flow
B = turbulent flow
Persamaan ini lebih ideal karena dapat menutupi Batasan range dari nilai n

## Slide 63
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
Tekanan diubah menjadi pseudo pressure
Selisih antara Tekanan initial dengan Masing-masing periode Tekanan alir
at =
bt =
Pressure drop akibat aliran laminar dan kondisi sumur
Pressure drop akibat efek aliran inertia-turbulent
Disaat
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Analisa Deliverability Test dengan metode LIT
Backpressure Test
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
1-2
1-3
1-4
1-5

## Slide 64
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Analisa Deliverability Test dengan metode LIT
Backpressure Test
Deliverbility Plot dari Backpressure Test
Plot ΔΨ vs b qsc2 dari setiap pergantian flow cycle
Buat dari trendline dari titik-titik yang terplot
Tarik garis lurus dari besarnya AOF hingga mencapai trendline, selanjutnya tarik garis lurus menuju sumbu Y untuk mendapatkan besarnya harga a pada kondisi AOF (konstanta pressure drop akibat laminar)
TAHAPAN ANALISA DELIVERABILITY PLOT UNTUK BACKPRESSURE TEST

## Slide 65
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
at =
b =
Pressure drop akibat aliran laminar dan kondisi sumur saat transient
Pressure drop akibat efek aliran inertia-turbulent
Disaat
a =
Pressure drop akibat aliran laminar dan kondisi sumur saat stabil (Extended flow)
Aliran transient
Aliran stabil
1
1
1
1
1
Nilai shut in pressure sama, karena isochronal test, sumur ditutup hingga tekanan mula-mula
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Analisa Deliverability Test dengan metode LIT
Isochronal Test

## Slide 66
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Analisa Deliverability Test dengan metode LIT
Deliverbility Plot dari Isochronal Test
Plot ΔΨ vs b qsc2 dari setiap pergantian flow cycle
Buat dari trendline pertama dari titik-titik transient isochronal flow test yang terplot
Buat garis yang memiliki kemiringan kongruen dengan trendline transient isochronal flow test melewati titik extended flow test
Tarik garis lurus dari besarnya AOF hingga mencapai trendline, selanjutnya tarik garis lurus menuju sumbu Y untuk mendapatkan besarnya harga a pada kondisi AOF (konstanta pressure drop akibat laminar)
TAHAPAN ANALISA DELIVERABILITY PLOT UNTUK ISOCHRONAL TEST
Isochronal Test
Extended Flow
Langkah 3 dilakukan karena nilai C (Simplified method) dan a (LIT method) dapat ditentukan pada kondisi aliran stabil dan Panjang waktu pengujiannya

## Slide 67
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
at =
b =
Pressure drop akibat aliran laminar dan kondisi sumur saat transient
Pressure drop akibat efek aliran inertia-turbulent
Disaat
a =
Pressure drop akibat aliran laminar dan kondisi sumur saat stabil (Extended flow)
Aliran transient
Aliran stabil
1
2
3
4
9
1
2
5
7
6
8
3
5
7
4
6
8
9
1-2
3-4
5-6
7-8
1-9
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Analisa Deliverability Test dengan metode LIT
Modified Isochronal Test
28

## Slide 68
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Analisa Deliverability Test dengan metode LIT
29
Deliverbility Plot dari Mod-Isochronal Test
Plot ΔΨ vs b qsc2 dari setiap pergantian flow cycle
Buat dari trendline pertama dari titik-titik transient isochronal flow test yang terplot
Buat garis yang memiliki kemiringan kongruen dengan trendline transient isochronal flow test melewati titik extended flow test
Tarik garis lurus dari besarnya AOF hingga mencapai trendline, selanjutnya tarik garis lurus menuju sumbu Y untuk mendapatkan besarnya harga a pada kondisi AOF (konstanta pressure drop akibat laminar)
TAHAPAN ANALISA DELIVERABILITY PLOT UNTUK ISOCHRONAL TEST
Extended Flow
Tahapan analisa Deliverablity Plot untuk Modified Isochronal Test sama dengan Isochronal Test.
Modified Isochronal Test

## Slide 69
Energy Resources Conversation Board. 1978. Theory and practice of the testing of gas wells
Deliverability Test
Backpressure Test
Isochronal Test
Modified Isochronal Test
Pierce and Rawlins (1929)
Katz el al (1959)
Cullender (1955)
Analisa Uji Sumur
SETELAH PEMBORAN
Deliverability Test
30
Deliverability Curve menunjukkan potensi dari reservoir

## Slide 70
Modullar Formation Dynamic Tester

## Slide 71
Sejarah Modullar Formation Dynamics Tester (MDT)
Modullar Formation Dynamics Tester (MDT)
01
02
03
04
1920
1955 - 1975
New Generation
Drill Stem Test
(DST)
Formation Tester
(FT)
Repeat Formation Tester (RFT)
Modular Formation Dynamics Tester (MDT)
1975-present
SETELAH PEMBORAN
67

## Slide 72
Kemampuan MDT
01
02
03
Well Test Analysis
Menentukan Fluid Contact (WOC, GOC, GWC)
Fluid Sampling
04
Modular Formation Dynamics Tester (MDT)
Lehne, A., Karl. 2006. Wireline Formation Tester. Norwegia: Society of Petroleum Engineer
SETELAH PEMBORAN
Modullar Formation Dynamics Tester (MDT)
68

## Slide 73
2637
Well I
Well II
K
M
L
B
A
GWC
Gas
Water
Gas
Gas
Gas
A
K
B
M
L
Lehne, A., Karl. 2006. Wireline Formation Tester. Norwegia: Society of Petroleum Engineer
Menentukan Fluid Contact
Modullar Formation Dynamics Tester (MDT)
SETELAH PEMBORAN
Lapisan A dan L terhubung dan GWC pada kedalaman 2637 m
Adanya potensi terhubungnya antara lapisan K dan L dan GWC berada pada kedalaman 2660 m
Lapisan B dan M terhubung
Dapat mengkorelasikan lapisan dari sumur yang berbeda
69

## Slide 74
Lehne, A., Karl. 2006. Wireline Formation Tester. Norwegia: Society of Petroleum Engineer
Menentukan Fluid Contact
Modullar Formation Dynamics Tester (MDT)
SETELAH PEMBORAN
70

## Slide 75
Pressureplot
Depth (meter)
Pressure (bar)
Well 1
Well 2
Gas
Gas
GWC
GWC
Water
Water
Lehne, A., Karl. 2006. Wireline Formation Tester. Norwegia: Society of Petroleum Engineer
Menentukan Fluid Contact
Modullar Formation Dynamics Tester (MDT)
SETELAH PEMBORAN
71

## Slide 76
Pressureplot
Depth (meter)
Pressure (bar)
GWC
Water
Well 1
Well 2
Water
Water
Gas
GWC
GWC
Gas
Water
Water
Barrier
communication
Lehne, A., Karl. 2006. Wireline Formation Tester. Norwegia: Society of Petroleum Engineer
Menentukan Fluid Contact
Modullar Formation Dynamics Tester (MDT)
SETELAH PEMBORAN
72

## Slide 77
Casing Design
PEMBEBANAN PADA CASING
Rabia, Hussain. 2002. Well Engineering & Construction. United Kingdom: Entrac Consulting (page 156)
BEBAN TEKANAN
Internal Pressure
Kekuatan Casing untuk menahan Internal Pressure disebut dengan Internal Pressure resistance.
Internal Pressure > Internal Pressure resistance
Casing akan pecah atau Bursting
Tekanan Burst di permukaan:
Pb@Surface = Pf@CSD + Gg x (D - D@Surface)
Desain tekanan Burst di permukaan:
BPD @Surface = Pb@Surface x SF
Persamaan internal pressure:
1
Tekanan Burst pada kaki Casing:
Pb@ Shoe = Pf@CSD + Gg x (D – D@shoe)
Desain tekanan Burst pada kaki Casing:
BPD @Shoe = Pb@Shoe x SF
*Safety Factor (SF) untuk Burst = 1.1-1.25
2
Dimana :
Pf@CSD = Tekanan formasi di Casing setting Depth, psi
Gg = Gradien Gas, psi/ft
D = Kedalaman, ft
Tekanan Burst Maksimum berada pada kedalaman 0 ft yaitu permukaan dikarenakan pada saat terjadi kick pembebanan yang paling besar berada pada BOP
34

## Slide 78
Rabia, Hussain. 2002. Well Engineering & Construction. United Kingdom: Entrac Consulting (page 147)
External Pressure
External Pressure terbesar dirasakan Casing di dasar lubang dan kondisi yang terburuk terjadi disaat Casing kosong atau tekanan di dalam Casing adalah nol
External Pressure adalah tekanan yang diterima Casing dari luar dan dianggap berasal dari tekanan hidrostatis lumpur di luar rangkaian Casing
External Pressure > Collapse resistance
Tertekuk kedalam atau Collapse
Casing Design
PEMBEBANAN PADA CASING
Kekuatan Casing untuk menahan external pressure disebut Collapse resistance
Pc@Depth = 0.052 x ρm x Depth
CPD @Depth= Pc @Depth x Safety factor
Design Collapse Pressure (CPD):
*Safety Factor untuk Collapse = 1-1.1
  Kedalaman dari Top of Casing atau Liner
  Kedalaman dari Casing seat atau bottom of Liner
Tekanan collapse maksimum berada pada kedalaman pemboran yang dituju dikarenakan tekanan collapse dipengaruhi oleh panjang kolom lumpur. Pada kondisi ini lubang bor diasumsikan mengalami total loss circulation sehingga tidak ada fluida didalam Casing.
Persamaan Collapse pressure:
BEBAN TEKANAN
35

## Slide 79
Tension Load (Gaya Tarik)
Rabia, Hussain. 2002. Well Engineering & Construction. United Kingdom: Entrac Consulting (page 156)
Tension Load berasal dari berat Casing yang menggantung di dalam lubang sumur
SEMAKIN PANJANG = SEMAKIN BERAT = SEMAKIN BESAR TENSION LOAD
Kekuatan Casing untuk menahan Tension load, disebut dengan joint strength/pipe body yield strength
Joint Strength harus lebih besar dari tension load (Joint load), agar Casing tidak putus
Casing Design
PEMBEBANAN PADA CASING
BEBAN BERAT
Prosedur untuk menghitung beban tension:
Bouyancy factor
BF = 1 – (ρm/65,5)
Wa = L x BN
Berat Casing didalam lumpur, lbs
Wm (Tension load) = Wa x BF
Lmax= Wmax / BN
Panjang maksimum yang mampu ditahan Casing, ft
Berat Casing di udara, lbs
Dimana :
L : Panjang Casing, ft
ρm : Densitas lumpur, ppg
BF : Bouyancy factor
A : Luas penampang dinding Casing, inch2
T : Beban tension, lbs
BN : Berat nominal Casing, lb/ft
Fj : Joint strength Casing, lbs
Nj : Safety factor untuk mencegah Casing putus
65,5 : Densitas besi/baja, ppg.
Berat maksimum yang mampu ditahan Casing, lbs
Wmax= Fj / Nj
*Safety Factor untuk Tension = 1.3 - 1.8
1
2
3
4
5
37

## Slide 80
Rabia, Hussain. 2002. Well Engineering & Construction. United Kingdom: Entrac Consulting (page )
Burst Stength K55
N80
k55
Collapse Strenght
Burst Line
Burst Stength N80
Collapse Line
Casing setting Depth
K55/N80
Plot Burst Line
Plot Collapse Line
Plot Burst dan Collapse Strength dari masing – masing grade
Dengan catatan:
K55 sudah cukup untuk menahan collapse pressure
N80
N80/
K55
K55 tidak kuat untuk menahan Burst Pressure sehingga N80 ada pilihan yang baik untuk kedalaman ini
Sedangkan pada kedalaman ini, K55 sudah dapat menahan Burst Pressure sehingga K55 bisa digunakan pada kedalam ini hingga casing setting depth
N80
N80/
K55
Hanya Grade N80 yang bisa menahan burst dan collapse pressure
K55 dan N80 mempunyai kekuatan yang bisa menahan burst dan collapse pressure pada kedalaman ini
Casing Design
PEMBEBANAN PADA CASING
PEMILIHAN GRADE CASING BERDASARKAN BEBAN TEKANAN DENGAN METODE GRAFIS
36

## Slide 81
Biaxial Load
Rubiandini, Rudi. 2009. Teknik Pemboran. Bandung: Institut Teknologi Bandung (halaman 200)
Beban Burst atau collapse terjadi serentak dengan beban tension
Faktor beban axial
Untuk menghitung besarnya penurunan collapse resistance suatu Casing pada beban tension tertentu yaitu
Memasukkan harga X ke dalam grafik biaxial stress, sehingga didapat harga faktor Collapse strength (Y)
X = (Beban Tension / Pipe body yield strength)
Collapse resistance hasil koreksi terhadap beban tension
CRC = Faktor Collapse strength (Y) x Collapse Resistance
Casing Design
PENGECEKAN COLLAPSE RESISTANCE TERHADAP BEBAN TENSION
Tension akan menurunkan collapse resistance dan menaikkan burst resistance
1
PLOT NILAI X
Faktor Collapse strength
MENGHASILKAN
2
Collapse Resistance Correction
SEHINGGA GRADE CASING YANG DIPILIH HARUS DIKOREKSI KEMBALI APAKAH DAPAT MENAHAN BESARNYA COLLAPSE PRESSURE
Merupakan Besarnya Collapse Resistance pada saat casing digantungkan

## Slide 82
Dokumen Pertamina EP, 2018
Pemilihan Casing Berdasarkan Kondisi Sumur
Sumur dengan kondisi khusus, diantaranya
Sumur HP/HT (High Pressure/High temperature)
Sumur yang memiliki kandungan CO2 & H2S
PCO2=
PH2S=
Tekanan parsial CO2
Tekanan parsial H2S
Casing Design
PEMILIHAN GRADE CASING BERDASARKAN KONDISI SUMUR
Dalam pemilihan perlu menghitung besarnya:
13Cr
13Cr+4N+1Mo
Duplex or Higher
Duplex or Higher
13Cr+4N+1Mo
13Cr
13Cr+5N+2Mo
Duplex adalah material campuran austenite dan ferit
Notes: Tidak hanya, Collape, Burst dan Tension Load yang dipertimbangkan\
Kondisi Sumur pun harus dipertimbangkan, seperti sumur yg HPHT, atau sumur dengan memiliki kandungan CO2 atau H2S

## Slide 83
Jizba DL. 1991. Mechanical and Accoustical Properties of sandstone & shale.California: Stanford University
PENENTUAN BESAR COMPRESSIVE STRENGTH
Formation Completion
CASED HOLE COMPLETION
Jizba (1991)
Dimana: Co = Compressive Strength, Mpa = Porositas, Fraksi
m = Hoek Brown Strength Coefficient
Hoek, E. and Brown E., T. 1982. Underground Excavations in Rock. Amstredam: Elesevier
Nilai porositas didapatkan dari analisa logging ataupun analisa core
Semakin besar nilai porositas mengakibatkan semakin kecil nilai compressive strength batuan